附件5  资格审查要求

##### 附件5-1  资    质

合同段：

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 资 质 | 具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业 乙 级（含乙级）以上监理资质证书。开标会现场必须提交以下资质原件供审查：营业执照（副本）、监理资质证书、注册监理工程师证、授权委托书及被授权人身份证原件，投标保证金收据，或以上经公证处公证的有效公证件； 本次招标要求投标人必须按兵交发[2012]28号文《兵团公路建设市场信用信息管理办法》的规定完成备案，并能在《兵团公路建设市场信用信息系统》的平台上查到投标人的信息。否则按废标处理。 |  |

##### 附件5-2  业    绩

合同段：

| 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 业 绩 | 近 5 年内至少独立完成过 3项 二 级及以上公路 路基、路面、桥涵、安全设施及预埋管线工程的监理任务。 |  |

##### 附件5-3  人    员

附件5-3   驻地监理工程师办公室

合同段：

| 序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程监理工程师资格（ 道路与桥梁 专业），且已在投标人处进行岗位登记，具有相关专业中级职称，五年以上现场工程监理经验，担任过两项以上同类工程监理负责人。 | 1 |  |
| 2 | 备选 总监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程监理工程师资格（道路与桥梁专业），且已在投标人处进行岗位登记，具有相关专业中级职称，五年以上现场工程监理经验，担任过两项以上同类工程监理负责人。 | 1 |  |
| 3 | 路基、路面监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程专业监理工程师资格（道路与桥梁专业），且已在投标人处进行岗位登记，具有相关专业中级技术职称，同类工程三年以上监理经历。 | 1 |  |
| 4 | 试验室 监理 工程师 | 持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书或试验员资格证书，具有相关专业中级及以上技术职称，三年以上试验检测工作经历。 | 1 |  |
| 5 | 结构监理 工程师 | 具有交通运输部公路工程专业监理工程师资格，道路与桥梁专业，具有相关专业中级职称，同类工程三年以上监理经历。 | 1 |  |
| 6 | 监理员 | 具有相关专业助理工程师职称，并持有交通部门颁发的监理培训证。其中实验监理员1人，路基路面监理员2人，桥涵监理员1人。 | 4 |  |

注：[1]对监理工程师数量的要求，宜按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）的规定配备。

[2]资格审查要求中具有交通运输部公路工程监理工程师（含专业监理工程师）资格证书的监理人员总数量的50﹪以上应为投标人自有人员，且总监理工程师、试验室主任、驻地监理工程师必须为投标人自有人员。自有人员应在本单位进行岗位登记并依法签订劳动合同。

[3]招标文件中规定同一投标人可以获得多个合同段中标资格，招标人应在资格审查要求中明确人员不得重复等要求。

[4]投标企业的主要管理和技术人员（总监理工程师、备选总监理工程师等）必须按兵交发[2012]28号文《兵团公路建设市场信用信息管理办法》的规定完成备案，未备案的其投标文件将被否决。

##### 附件5-4  试验、检测设备

附件5-4-2  驻地办试验室

| 主要试验检测设备 |
| --- |
| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单 位 | 最低数量要求 |
| 1 | 台秤 | 称量50kg，感量50g 50kg×50g | 台 | 1 |
| 2 | 案称 | 称量15kg，感量5g 50kg×50g | 台 | 1 |
|  |  | 10, 5；2.5, 1.25；0.63, 0.315；0.315, 0.16； |  |  |
| 3 | 分析天平 | 1%精度 | 个 | 1 |
| 4 | 电子天平 | 称量2kg，感量0.01g 2kg×0.01g | 个 | 1 |
| 5 | 架盘天平 | 称量1kg，感量0.1g 1kg×0.1g | 个 | 1 |
| 6 | 回弹仪 |  | 个 | 1 |
| 7 | 压碎值仪 |  | 个 | 1 |
| 8 | 坍落度仪 |  | 个 | 1 |
| 9 | 试模 | 其中： | 组 | 26 |
|  |  | 150×150×150mm 8组 |  |  |
|  |  | 150×150×550mm 2组 |  |  |
|  |  | 7.07×7.07×7.07mm 3组 |  |  |
|  |  | φ150mm 13组 |  |  |
| 10 | 灌砂筒 | φ150mm、φ100mm各一套 | 个 | 1 |
| 11 | 环刀 | 200m3 | 个 | 6 |
| 12 | 金属温度计 | 测定范围0-300℃ | 个 | 2 |
| 13 | 电炉 |  | 个 | 1 |
| 14 | 路面弯沉仪 |  | 个 | 1 |
| 15 | 2米直尺 |  | 个 | 1 |
| 16 | 3米直尺 |  | 个 | 1 |
| 17 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 |
| 18 | 水准仪 | S3 | 台 | 1 |
| 19 | 50ｍ卷尺 |  | 个 | 1 |
| 20 | 5ｍ卷尺 |  | 个 | 1 |
| 21 | 测量用器具，工具及辅助设备 | 盒 | 盒 | 1 |

以上仅为监理人必须配备的最低标准实验设备，发包人不提供任何试验检测设备。

附件5-5  财    务

合同段：

| 项 目 | 要 求 | 合同段 |
| --- | --- | --- |
| 财务能力 | 1．投标人近 3 年中已签订和完成的公路工程施工监理合同的合同额不少于人民币 300 万元。 2．投标人在上一年度的流动资产与流动负债的比率不小于1。 3．其他。 |  |

附件5-6  诉讼和履约

合同段：

| 项 目 | 要 求 | 合同段 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼和履约 | 1．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 2．投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。 3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 4．本次招标要求投标人必须按兵交发[2012] 28号文《兵团公路建设市场信用信息管理办法》的规定完成备案，在兵团交通局网站上注册，并能在《兵团公路建设市场信用信息系统》的平台上查到投标人的信息，并提供上一年度的信用评价证明文件。 5. 不满足以上要求按否决投标处理。 6. 其他。 |  |